## Slide 1
Uso do Dongle De TV Digital Com SDR
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Vicente Sousa
GppCom/DCO/UFRN
Natal, 14/11/2016

## Slide 2: Objetivos da apresentação
Apresentar o Dongle de Tv Digital e suas funcionalidades
Explicar a instalação e o uso do Dongle no Linux e Windows

## Slide 3: Sumário da apresentação
Sobre o Dongle
  Especificações
  Aplicações
GNU Radio
Teste de funcionamento
Terminal
Gqrx SDR Receiver
SDR Sharp

## Slide 4: Sobre o Dongle
O que é o Dongle de Tv digital com SDR?
  Receptor de sinais que são manipulados por Softwares
Características
  Frequências altas
  Portabilidade
  USB 2.0
  Compatibilidade Linux e Windows

## Slide 5: Especificações
Dispositivo | Faixa de Frequência | Preço
Elonics E4000 | 52 – 2200 MHz | ~ $ 20
Rafael Micro R820T | 24 – 1766 MHz | ~ $ 11
Fitipower FC0013 | 22 – 1100 MHz | ~ $ 15
Fitipower FC0012 | 22 – 948.6 MHz | ~ $ 15
FCI FC2580 | 146 – 308 MHz | ----
* Realtek RTL2832U (sample-rate 3.2 MS/s)
FitiPower FC0013

## Slide 6: Aplicações
Rádio (Alta faixa de frequências)
TV Digital
Localização de aviões em tempo real
Aplicações com GNU Radio
Blaze HDTV
VirtualRadar

## Slide 7: Dongle e GNU Radio
Ferramentas necessárias
  Linux
  GNU Radio
  Pacote Rtl-Sdr
  gr_osmoSDR

## Slide 8: GNU Radio
Instalação do pacote rtl-sdr
  No terminal (ou baixe direto do site)
    git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
  Criar o diretório build
    cd rtl-sdr/
    mkdir build
    cd build
    cmake ../
    Se der problema de não abri o dongle: cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON -DDETACH_KERNEL_DRIVER=ON
  Build e install o rtl-sdr
    make
    sudo make install
    sudo ldconfig
  *Para mais detalhes acesse o site: http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr e
  Problema de não abrir o dongle: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=41&t=81731

## Slide 9: GNU Radio
Instalação do gr_osmoSDR
  No terminal (ou baixe direto do site)
    git clone git://git.osmocom.org/gr-osmosdr
  Criar o diretório Build
    cd gr-osmosdr/
    mkdir build
    cd build/
    cmake ../
  Build e install o gr_osmoSDR
    make
    sudo make install
    sudo ldconfig

## Slide 10: Teste do funcionamento
Reconhecimento do Dongle
  rtl_test –t
Verificar a taxa de amostragem
  rtl_test -s 3.2e6

## Slide 11: Terminal
O seguinte erro pode ser exibido
  Kernel driver is active, or device is claimed by second instance of librtlsdr. In the first case, please either detach or blacklist the kernel module (dvb_usb_rtl28xxu), or enable automatic detaching at compile time. usb_claim_interface error -6. FATAL: Failed to open rtlsdr device.
  Para resolvê-lo, digite:
  sudo rmmod rtl2832_sdr dvb_usb_rtl28xxu

## Slide 12: Terminal
Se o problema persistir. Digite em um terminal:
  sudo sh -c "echo 'blacklist dvd_usb_rtl28xxu' > /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf"
  sudo sh -c "echo 'blacklist rtl2832' >> /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf"
  sudo sh -c "echo 'blacklist rtl2830' >> /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf"
  É recomendado reiniciar a máquina!!!

## Slide 13: Terminal
Se o problema persistir. Digite em um terminal:
  Entre na pasta rtl-sdr
  sudo cp ./rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d
  É recomendado reiniciar a máquina!!!

## Slide 14: Terminal
Pode interagir com o Hardware por linha de comando
  Receber sinal FM
    rtl_fm -f 96.3e6 -W -s 200000 -r 48000 - | aplay -r 48k -f S16_LE
    Ou
    sudo rtl_fm -f 94.3e6 -M wbfm -s 200000 -r 48000 - | aplay -r 48k -f S16_LE

## Slide 15: Gqrx SDR Receiver
Software criado em QT
Suporta o Dongle RTL2832U (RTL-SDR), FunCube Dongle (FCD) e Universal Software Radio Peripherals (USRP)
Free e Open Source

## Slide 16: Gqrx SDR Receiver
Caso não tenha o Qt instalado
  sudo apt-get install qtcreator
Instalação do Gqrx
  No Terminal
    git clone https://github.com/csete/gqrx.git
  Carregar o projeto no Qt Creator
    cd gqrx qtcreator ./gqrx.pro
  Para construir, basta clicar Build->Build All
    cd ../gqrx-build-desktop-Qt_4_8_1_in_PATH__System__Release/
    ./gqrx
  *Para mais detalhes acesse o site: https://www.saturnwiki.com/wiki/index.php?title=Building_gqrx_ubuntu_12.04LTS

## Slide 17: SDR Sharp

## Slide 18: SDR Sharp
Instalar o Driver
  Donwload e Extrair o Zadig
  http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/

## Slide 19: SDR Sharp
Rode o Zadig.exe
  Click em “Options” e selecione “List all Devices”
  Depois selecione o dispositivo encontrado
  Click em “Install Driver”, ou no caso “Reinstall Driver” para poder reinstalar

## Slide 20: SDR Sharp
Faça o download do SDR Sharp e extraia
  https://public-xrp.s3.amazonaws.com/Release-latest.zip
Depois faça o download do Upload file para SDR Sharp
  http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip
  Copie os arquivos da pasta (x32 caso seu sistema for 32bits/ x64 caso seu sistema for 64 bits) e cole na pasta extraída do SDR Sharp

## Slide 21: Sobre o GppCom
A meta do GppCom é criar na UFRN um ambiente de P&D&I através de prototipagem rápida baseada em simulação via software e hardware nas áreas de sistemas de comunicação e processamento digital de sinais e imagens. O Grupo é formado pelos professores: Vicente Angelo de Sousa Junior (coordenador), Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Junior (vice-coordenador), Luiz Felipe de Queiroz Silveira, Marcio Eduardo da Costa Rodrigues, Adaildo Gomes D'Assunção (pesquisador associado), Cláudio Rodrigues Muniz da Silva (pesquisador associado), Cristhianne de Fátima Linhares de Vasconcelos (pesquisador associado). O GppCom está de portas abertas para novas parcerias, conheça o portifolio do grupo.
Contato: vicente.gppcom@gmail.com